| Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) | Нормативные документы Госгортехнадзора России | Шифр |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативные документы по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в металлургической промышленности | РД 11-405-01 |

### Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах металлургических и коксохимических производств

РД 11-405-01

| Разработано и внесено Отделом по надзору в металлургической промышленности | Утверждено Приказом Госгортехнадзора России от 30.05.2001 N 73 | Срок введения в действие с 01.06.2001 г. |
| --- | --- | --- |

### 1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны на основе требований Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 N 116-ФЗ;
     
     Положения о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 N 234;
     
     Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.98 N 779 "О федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в области промышленной безопасности";
     
     Положения о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах (РД 03-293-99), утвержденного Постановлением Госгортехнадзора России от 08.06.99 N 40;
     
     Правил безопасности в металлургических и коксохимических производствах.
     
     1.2. Настоящие методические рекомендации устанавливают классификацию аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, подконтрольных металлургическому надзору.

### 2. Основные требования

Методические рекомендации предназначены для использования при идентификации происходящих аварий и инцидентов на металлургических и коксохимических предприятиях и производствах.
     
     Статья 1 Федерального закона "О промышленной безопасности производственных объектов" определяет:
     
     авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;
     
     Входящие в определение термина "авария":
     
     разрушение - это полное или близкое к полной утрате эксплуатационного состояния технического устройства ли технологического агрегата, требующего проведения ремонта по приведению восстановлению) их в соответствие с нормативно-технической документацией.
     
     технические устройства применяемые на опасных металлургических и коксохимических производствах включают технологическое оборудование и агрегаты, на которых:

- получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;

- получаются, используются, перерабатываются, уничтожаются опасные вещества;

- получаются и используются воспламеняющиеся горючие окисляющиеся и взрывчатые вещества.
     
     взрыв - быстрое превращение вещества или окисление газов в замкнутом пространстве (взрывное горение) сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов способных произвести разрушение технических устройств.
     
     инцидент - отказ или повреждение технических устройств применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений федеральных законов и иных нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.
     
     Входящие в определение термина "инцидент" понятия:
     
     отказ технического устройства - временная утрата техническим устройством, применяемым на опасном производственном объекте способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации;
     
     повреждение технического устройства - утрата отдельной части технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, способности обеспечивать функциональное назначение.

### 3. Классификация аварий на опасных металлургических и коксохимических производствах

К авариям на опасных металлургических и коксохимических производственных объектах относятся: разрушение сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выбросоопасных веществ:
     
     взрывы газа в воздухонагревателях и межконусном пространстве доменных печей, установках по производству реформенного газа в нагревательных устройствах, аппаратах газоочистки, газгольдера газодувках, на генераторных станциях, газораспределительных газоповысительных установках, на водородных станциях, в агрегатах установках улавливания и переработки коксового газа, в аппаратах производства хлора, карбонила никеля, трихлорсилана, тетрахлорида титана;
     
     разрушение конструкций в галереях шихтоподачи, складов угля легковоспламеняющихся жидкостей ЛВЖ в результате возгорания хранящихся в них и транспортируемых материалов;
     
     разрушение сооружений и технических устройств в результате возгорания металлических порошков и пыли, выбросов расплавленных и раскаленных материалов из металлургических агрегатов, пожаров на кислородных станциях и установках;
     
     разрушения (обрушения) трубопроводов с ЛВЖ, горючими и ядовитыми газами:
     
     уходы расплавленных и раскаленных материалов из металлургических агрегатов, в результате нарушения целостности их конструкций;
     
     прогары горна, фурменных и ленточных холодильников доменных печей;
     
     разрушение технических устройств от резкого парообразования и нарушения систем охлаждения;
     
     обрушения шихтовых бункеров, транспортных галерей, силосных башен, производственных зданий, сооружений дымовых труб, шламохранилищ и других сооружений и технических устройств.

### 4. Классификация инцидентов на производственных объектах металлургических и коксохимических производств

К инциденту на производственных объектах металлургических и коксохимических производств, относятся:
     
     отказ или повреждение технологических агрегатов, технологических устройств в результате отклонений от параметров и режимов технологического процесса, нарушений правил эксплуатации и других нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ;
     
     отклонения от заданных режимов ведения технологических процессов и производства работ;
     
     остановка технологических агрегатов и производственных процессов, вследствии отказа в работе оборудования, механизмов, средств автоматики регулирования и контроля, средств уборки и разливки жидких металлов и сплавов;
     
     выбросы газов, жидких металлов и шлаков из технологических агрегатов, ковшей и емкостей, отсутствия ковшей и тары для приемки расплавов черных и цветных металлов и сплавов на их основе, нарушения снабжения шихтовыми материалами, топливом и энергоносителями;
     
     уход металла и сплавов из транспортных, заливочных, разливочных и промежуточных ковшей вследствии нарушения целостности футеровки и защиты, не приведшие к разрушениям технических устройств, зданий, сооружений, пожарам;
     
     утечка технологических газов, продуктов разделения воздуха, водорода, хлора, аммиака, горючих жидкостей и токсичных веществ, получаемых или используемых в технологическом процессе, по причине нарушения герметичности трубопроводов, газоулавливающих газоочистных устройств и систем.
     
     Примечания:

1. Техническому расследованию подлежат аварии (в соответствии с требованиями положения о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах) и инциденты (в соответствии с порядком, установленным руководителем организации по согласованию с территориальным органом Госгортехнадзором России).

2. Территориальные органы Госгортехнадзора России в течение суток с момента происшедшей аварии передают в Госгортехнадзор России оперативные сообщения об аварии на опасном производственном объекте по установленной форме.

3. Решение о классификации опасного происшествия (авария или инцидент) принимается территориальным органом Госгортехнадзора России по согласованию с Отделом по надзору в металлургической промышленности Госгортехнадзора России.

4. Информация об инцидентах и результатах их расследования передается организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, в территориальный орган Госгортехнадзора России.

5. Территориальный орган Госгортехнадзора России осуществляется учет информации об инцидентах, контролирует выполнение мероприятий по их предотвращению.